Ausschreibungstexte

Heizleitungen  - System bamaheat BHL-F

Das Heizsystem BHL-F besteht aus montagefertigen Spezialheizelementen mit nur einem Anschluss. Die doppelte Leitungsführung für Anfang und Ende entfällt.

Der robuste Heizleiter entspricht der IEC 0800 und ist mit einer wasserdichten Anschlussmuffen und Endabschlüssen ausgestattet. Das System kann für Freiflächen- und Treppenheizungen, wie auch für Dachrinnen- und Flächenheizungen eingesetzt werden.

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 04663-188253

Fax.: 04663-188254

| Leistungsverzeichnis Heizleitungen BHL-F Projekt: |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  | Stk. | Anschlussfertige Heizschleifen (IEC 0800, Schutzklasse1) zur Verlegung in Estrich / Beton, Sand oder zum Einsatz in Dachrinnen / auf Dachflächen, fertig konfektioniert mit einseitigem Anschluss (3m) und Endabschluss. Nennleistung: 300W/m² Nennspannung: 230V Normen: IEC 0800 Fabrikat bamaheat Typ BHL-F Länge: xx m liefern montieren |  |  |
|  | Stk. | Anschlussgehäuse AG-1 Schutzart IP 65 Fabrikat bamaheat Typ AG-1 liefern montieren |  |  |
|  | Stk. | Montagestege für Heizleitung BHL-F, BHL, BFE, Abstandshalter aus PE, Rastermaß: 2,5cm Länge: 1m liefern montieren |  |  |
|  | Stk. | Montageband für Heizleitung BHL-F, BHL, BFE, Abstandshalter verzinkt, speziell für den Bau von Treppenheizungen Rastermaß: 2,5cm Rollenlänge: 25m liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Heizleitungen BHL-F Projekt: |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  | m | Kaltleitung Ausführung für BHL-Heizleitung, 3 x 1,5mm², schwarz Fabrikat bamaheat Typ KL-BHL-F liefern montieren |  |  |
|  | Stk. | Verbindungsset für Heizleitungen BHL-F, BFE, BHL, AFH Fabrikat bamaheat Typ 8000-62.07 liefern montieren |  |  |
|  | Stk. | Schaltschränke System FF System bamaheat BSS-FF sind komplett anschlußfertig verdrahtet und geprüft incl. Prüfprotokoll, Schaltplänen und Stückliste. Stahlblechgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter, Betriebsartenwahlschalter H-0-A, Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Melde- leuchten "Betrieb" und "Störung". Vorbereitet für den Einbau einer Schnee- und Eismeldeanlage EME 900/ 901 Die Fertigung erfolgt gem. den projektbezogenen Erfordernissen. Nennspannung: 3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: Nach VDE 0660 Farbe: RAL - grau Fabrikat: bamaheat Schaltschrank für 5 – 100kw Typ: BSS-XX-FF liefern montieren |  |  |
|  | 1 Stk. | Schnee- und Eismeldeanlage für Freiflächenheizung, für den Anschluss unterschiedlicher Fühlerkombinationen je nach Anlagenart und für besonders schwierige Anwendungen. Mit 24V Alarmkontakt, RS 232 Schnittstelle zur Anbindung an die GLT optional erhältlich, mit LCD – Anzeige für Istwerte und Anlagenparameter. Spannungsbereich: AC230V +/-6% Schaltleistung 6 A Alarmkontakt 24V / 15mA, kurzschlussfest Umgebungstemperatur: 0-50°C, Betauung nicht zulässig Schutzart: IP 20 ( EN 60529) Montageart: Hutschiene Fabrikat bamaheat Typ EME 901 liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Heizleitungen BHL-F Projekt: |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  | 1Stk. | Schnee- und Eissensor für Eismelder EME 901, vollvergossene Messelektronik, wartungsfrei ohne freiliegende Elektroden (wahlweise 1 oder 2 Sensoren FT 3351 je EME 901 möglich) Anwendung Dachrinne/-fläche Zuleitung: 6m Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Abmessungen ( lxbxh): 150x32x16mm Fabrikat bamaheat Typ FT 3351 liefern montieren |  |  |
|  | 1 Stk. | Schnee- und Eissensor für Eismelder EME 901, vollvergossene Messelektronik, wartungsfrei ohne freiliegende Elektroden, voll befahrbar mit Einbauhülse zur besseren Auswechselbarkeit. Anwendung Freifläche Zuleitung: 6m Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Fabrikat bamaheat Typ FT 3352 liefern montieren |  |  |