Ausschreibungstexte Elektro-Comfort -Dünnbettheizung 24Volt

Elektrische Dünnbettheizung mit 150W/m² und 24V Versorgungsspannung über Sicherheits-trenntrafo (PELV System). Heizmatten speziell zum Einsatz unter bodenebenen Duschen, Saunaliegen und in Waschbereichen zur Einbettung im Fliesenkleber / Ausgleichsmasse direkt unter dem Oberbelag, Heizelemente nach EN 60355-2-96, VDE 0700 mit nur einem Kaltende zum Anschlusspunkt. Heizleitung und Anschlussleitung sind mit einer Schutzumflechtung versehen (Schutzklasse I ) Der Heizleiter ist auf einem selbsthaftendem Glasseidengewebe  fixiert. Die Spezialfolie auf der Klebeseite des Gewebes ist vor Verlegung zu Entfernen.

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695550

| Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung 24Volt |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Spezial-Set für Duschen 24 Volt Dünnbett Komplett-Set, Fläche 0,64m², inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741-24 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Sicherheitstrenntrafo, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC24V Abmessungen: 80x80cm, Gesamtleistung: 113W Fabrikat bamaheat Typ EC-A24 0,64 liefern montieren |  |  |
|  |  | 24 Volt Dünnbett Komplett-Set, Fläche 0,75m², inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741-24 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Sicherheitstrenntrafo, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC24V Abmessungen: 50x150cm, Gesamtleistung: 113W Fabrikat bamaheat Typ EC-A24 0,75 liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung 24Volt |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | 24 Volt Dünnbett Komplett-Set, Fläche 1m², inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741-24 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Sicherheitstrenntrafo, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC24V Abmessungen: 50x200cm, Gesamtleistung: 150W Fabrikat bamaheat Typ EC-A24 1,00 liefern montieren |  |  |
| Einzel-/Ergänzungsmatten |  |  |
|  |  | 0,5m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC24V Abmessungen: 50x100cm, Gesamtleistung: 75W Fabrikat bamaheat Typ EM-24-05 liefern montieren |  |  |
|  |  | 0,75m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC24V Abmessungen: 50x100cm, Gesamtleistung: 75W Fabrikat bamaheat Typ EM-24-0,75 liefern montieren |  |  |
|  |  | 1m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC24V Abmessungen: 50x200cm, Gesamtleistung: 150W Fabrikat bamaheat Typ EM-24-1,0 liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | 1,5m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC24V Abmessungen: 50x300cm, Gesamtleistung: 225W Fabrikat bamaheat Typ EM-24-1,5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 2m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x400cm, Gesamtleistung: 300W Fabrikat bamaheat Typ EM-24-2,0 liefern montieren |  |  |
| Zubehör |
|  |  | Kaltleiter für Dünnbettheizung 2 x 1 mm² mit Schutzumflechtung, schwarz, pro lfd. Meter liefern montieren |  |  |
|  |  | Dünnbett - Verbindungs-Set für Heizleiter oder Kaltleiter liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Thermostat für Unterputz-Montage mit 4m Bodenfühler, mit Ein-/Aus- Schalter und Temperaturwahlrad, Zentralplatte 50x50mm, alpinweiss, Spannung: 24V Temperaturbereich: 10 bis 60°C Schaltleistung: 16A Fabrikat bamaheat Typ ETC 610-24 liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Thermostat mit integrierter Schaltuhr (Wochenprogramm) für Unterputz-Montage mit 4m Bodenfühler, mit beleuchtetem Display und einfach zu bedienender Menüführung. Mit Taster zur Modusauswahl Ein-/Aus/Automatik/Partyschaltung. Kindersicherung zuschaltbar, der eingestellte Sollwert wird als Rampe und bei Anwahl als Wert angezeigt. Spannung: 24V Temperaturbereich: 5 bis 30°C Schaltleistung: 10A Fabrikat bamaheat Typ ETC 741-24 liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Sicherheitstrenntrafo (PELV) 230V/24V in gekapselter Ausführung Abmessungen: 77x166x176mm (B x L x H) Leistung: 100VA Fabrikat: bamaheat Typ: KST-24-100 liefern montieren |  |  |
|  |  | Sicherheitstrenntrafo (PELV) 230V/24V in gekapselter Ausführung Abmessungen: 117x223x97mm (B x L x H) Leistung: 200VA Fabrikat: bamaheat Typ: KST-24-200 liefern montieren |  |  |
|  |  | Sicherheitstrenntrafo (PELV) 230V/24V in gekapselter Ausführung Abmessungen: 117x223x117mm (B x L x H) Leistung: 300VA Fabrikat: bamaheat Typ: KST-24-300 liefern montieren |  |  |
|  |  | Sicherheitstrenntrafo (PELV) 230V/24V in gekapselter Ausführung Abmessungen: 148x283x166mm (B x L x H) Leistung: 500VA Fabrikat: bamaheat Typ: KST-24-500 liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Sicherheitstrenntrafo (PELV) 230V/24V, offene Bauform Abmessungen: 96x88x105mm (B x L x H) Leistung: 160VA Fabrikat: bamaheat Typ: BST-24-160 liefern montieren |  |  |
|  |  | Sicherheitstrenntrafo (PELV) 230V/24V, offene Bauform Abmessungen: 96x103x105mm (B x L x H) Leistung: 250VA Fabrikat: bamaheat Typ: BST-24-250 liefern montieren |  |  |
|  |  | Sicherheitstrenntrafo (PELV) 230V/24V, offene Bauform Abmessungen: 96x103x105mm (B x L x H) Leistung: 400VA Fabrikat: bamaheat Typ: BST-24-400 liefern montieren |  |  |